## Slide 1
大模型算法优化迁移到光学设计的原理
迁移核心：进化“如何优化”的策略，由团队程序计算光学性能并判定结果
01
双层优化闭环
外层：大模型进化优化策略
检索文献与历史卡片，结合父代策略生成候选控制程序。
搜索算法组合、变量开放顺序、阶段目标和计算预算。
内层：数值算法求解光学参数
候选策略调用团队优化器与光学仿真，更新曲率、厚度等
参数。按固定验收条件计算 MTF、波前 RMS 与约束偏差。
评价与记忆：有效候选参与选优，结果回流下一轮
比较同等预算下的达标率与性能，保存优胜策略和失败原因。
先迁移受约束的搜索控制器，再扩展初始结构生成与建模。
相关研究进展
EoH · ICML 2024 [1]
联合进化算法思路与代码，
以实际评测筛选启发式算法。
DeepLens · 2024 [2]
可微光线追迹结合课程学习，
实现从随机曲面起步的透镜设计。
OPTIAGENT · 2026 预印本 [3]
用光学数据与物理奖励训练 LLM，
并衔接专用优化流程精修设计。
项目现状：已具备 RAG、共享种群与搜索控制器。策略卡实验获方向性支持（10 组中 7 胜）。
跨问题迁移尚无确定结论，光学接口与效果仍待验证。研究来源 [1]–[3] 及代码依据见备注。
Notes: 原理说明：迁移的是算法进化闭环与搜索控制机制，不将离散组合优化函数原样用于连续光学参数优化。外层候选为可执行控制策略，内层由团队优化器调用已校准的光学仿真。可调整优化代理目标，但用户验收条件固定。材料中的光学实现是迁移方案，仓库当前未发现光学问题注册与仿真接口。
代码依据：eoh_rag/experiments/eoh_single_runner.py:887 调用 build_official_rag_context；rag_context_builder.py:312 构造检索、重排与历史卡门禁；pool_api.py 共享策略池；hooks.py:45 与 batch_runner 的等价内联回流；evaluator.py:49 的单目标基线判定需扩展为光学硬约束加性能评价。eoh_rag/search_control/tsp_controller.py 的原语白名单、加权预算与停止条件提供控制器迁移切入点。
项目证据：reports/strategy_experiments/q3_v2/q3_report.md，10 个 seed 三臂配对，answer 对 pure 7/0/3，按预设规则 directional_support。reports/strategy_experiments/cross_problem_transfer/cross_report.md，9/15 完整配对，结论 inconclusive。上述结果均非光学效果。
[1] Liu et al., Evolution of Heuristics, ICML 2024. https://arxiv.org/abs/2401.02051
[2] Yang et al., Curriculum learning for ab initio deep learned refractive optics, Nature Communications 15,6572 (2024). https://www.nature.com/articles/s41467-024-50835-7
[3] Geng et al., OPTIAGENT: A Physics-Driven Agentic Framework for Automated Optical Design, arXiv preprint, 27 Feb 2026. https://arxiv.org/abs/2602.23761
检索日期：2026-09-06。参考用户 PPT 第 2、4、6、9 页的团队程序路线、优化与验收区分、阶段性实现设定。

## Slide 2
基于 auto-algo-opt 的光学设计优化流程
浅蓝：复用现有框架机制 浅橙：新增光学适配 首期采用给定初始结构
02
光学任务与初始结构
固定验收指标、参数边界与仿真预算，注册光学问题和工具接口
设计与策略归档
结构参数、指标、策略版本
1 检索与父代选择
光学知识与历史卡片
共享池选择优胜策略
2 生成候选策略
LLM 改写搜索控制器
校验接口、动作与预算
3 执行光学优化
团队优化器调用仿真
更新参数并返回指标
4 验收与选优
硬约束先行，逐项验收
同预算比较质量与耗时
达标
5 轨迹记录与经验回流
保存策略、结构、指标变化、预算消耗及失败原因
未达标且预算剩余
选优入池，历史卡回流
停滞时调整算法、变量开放顺序或重启设置
首期落地：接入团队仿真与指标适配器，对照固定优化流程。预算耗尽则输出未达标项与最佳可行结果。
Notes: 流程为迁移设计，浅蓝表示复用机制，不表示全部光学语料与策略已实现。浅橙表示新增光学领域接口。首期使用给定初始结构与团队光学计算程序，不使用 Zemax。
模块映射：任务输入扩展 problem_registry.py / eoh_runner/registry.py 与问题规格；检索扩展 rag_context_builder.py 的问题词表与 API 约束卡，复用 PoolAPI 父代/精英读取；策略生成复用官方 EoH 与 eoh_single_runner.py；控制校验参考 search_control/tsp_controller.py 的白名单和预算机制；新增光学运行器，把候选控制策略接到团队优化器、仿真和指标提取；光学验收器扩展 evaluator.py 的现有单标量判定，不将当前 archive 判定直接当作光学达标。RunTracker、共享池与卡片合成用于结果留痕和回流。
数值内循环位于节点 3：优化器更新曲率、厚度、间距等参数，仿真返回目标与约束，再执行下一次数值迭代。外循环位于节点 1–5：根据实测表现选择/进化优化策略。最终验收固定波长、视场、采样条件与指标阈值，避免代理目标改善但真实性能不改善。仿真接口应先用已知设计校准。
实验建议属于拟开展方案：在同一光学任务集、初始结构与仿真预算下，比较固定优化流程与大模型控制流程的达标率、性能和计算成本。不能以当前组合优化基准的改善率推断光学收益。后续再接入初始结构库与建模回退。参考用户 PPT 第 2、6、7、9 页，图形与内容按当前代码重新组织。